Состояние атмосферного воздуха

По данным непрерывных измерений на автоматических станциях, установленных в Минске,  7 декабря и в первой половине дня 8 декабря концентрации приземного озона варьировались в диапазоне 0,2 – 0,4 ПДК. Максимальная концентрация углерода оксида в районе ул. Радиальная составляла 0,8 ПДК, азота диоксида в районе ул. Героев 120 Дивизии – 0,6 ПДК.  Уровень загрязнения воздуха азота оксидом, серы диоксидом и бензолом был значительно ниже нормативов качества.

Суточный ход концентраций загрязняющих веществ в районе

ул. Героев 120 Дивизии  7 – 8 декабря 2017 года

По данным непрерывных измерений, среднесуточные концентрации твердых частиц, фракции размером до 10 микрон в воздухе Гомеля, Могилева, Гродно, Новополоцка, Минска, Солигорска, Полоцка и в районе Мозырского промузла (д. Пеньки) не превышали 0,5 ПДК.

Среднесуточная концентрация твердых частиц, фракции размером до 2,5 микрон в воздухе Минска (район ул. Героев 120 Дивизии) составляла 0,3 ПДК, Жлобина (район ул. Пригородная) –0,4 ПДК.

Среднесуточные концентрации твердых частиц, фракции размером до 10 микрон, 7 декабря  2017 года