Состояние атмосферного воздуха

По данным непрерывных измерений на автоматических станциях, установленных в Минске, 8 декабря и в первой половине дня 9 декабря среднесуточные концентрации приземного озона варьировались в диапазоне 0,3 – 0,6 ПДК. Кратковременное превышение норматива качества (в 1,1 раза)  по углерода оксиду зафиксировано в районе ул. Радиальная в утреннее время 8 декабря. Максимальная концентрация азота диоксида в районе ул. Героев 120 Дивизии составляла 0,4 ПДК. Содержание в воздухе  серы диоксида, азота оксида и бензола было значительно ниже нормативов качества.

Суточный ход концентраций загрязняющих веществ в районе

ул. Героев 120 Дивизии,  8 – 9 декабря 2016 года

По данным непрерывных измерений, среднесуточные концентрации твердых частиц, фракции размером до 10 микрон в воздухе Гомеля и Гродно составляли 0,8 ПДК и 0,6 ПДК, соответственно. В Минске,  Могилеве, Солигорске и Витебске содержание в воздухе твердых частиц было ниже 0,3 ПДК.

Среднесуточная концентрация твердых частиц, фракции размером до 2,5 микрон в воздухе Жлобина (район ул. Пригородная) составляла 0,2 ПДК,  Минска (район ул. Героев 120 Дивизии) – 0,4 ПДК.

Среднесуточные концентрации твердых частиц, фракции размером до 10 микрон, 8 декабря  2016 года